臺東縣太麻里鄉公用路燈裝設及管理維護辦法

中華民國96年7月4日東麻鄉行字第0960006304號令發布

第一條    臺東縣太麻里鄉公所（以下簡稱本所）為使公用路燈裝設及管理維護合理化，加強轄區夜間照明、美化鄉容觀瞻，確保夜間行車安全並提高生活品質，特訂定本辦法。

第二條    本辦法所稱公用路燈（以下簡稱路燈）指本所依規定裝設於本鄉轄區之道路及公共場所，提供照明使用之設備。

第三條   為維護及因應本所轄區路燈照明需求，路燈電料費及路燈裝設、維護費所需經費由本所編列預算或接受其他單位經費補助辦理。

路燈電料費部分依電力公司開立通知單繳納。

路燈裝設及維護費用依實際需要及參酌財源狀況編列。

第四條    路燈裝設原則以鄉內道路或各村基於夜間照明需求及為維護交通安全，經實地勘查確實需要裝設。

前項路燈裝設應符合下列之規定，但有特殊情形經專案簽准者，不在此限。

一、道路、巷道裝設路燈距離為五十公尺，但於道路轉彎或危險路段，為交通安全上之考量，得縮短為三十五公尺裝設乙盞路燈。

二、本所管轄之各項公有設施（如公園、廣場、停車場等），得配合裝設路燈。

三、為促進共同維護公共設施良好習慣，鄉民同意認養路燈六年以上者，得優先配合於道路、巷道等適宜地點裝設路燈。

四、路燈燈具老舊腐蝕或亮度不符實際需要者，應辦理路燈燈具汰舊換新及燈泡瓦數調整。

五、應視財源狀況配合台電辦理路燈線路地下化。

前項第一款所稱道路、巷道應以供公眾通行為原則，不得設有門禁管制之行為。

依第二項規定申請裝設路燈時，需有適當地點可供立桿，且依台灣電力公司規定供電無虞者。

申請裝設地點非屬道路用地，地權屬於私人所有者，須取得土地所有權人無償使用同意書，始得裝設。

第五條    不得裝設路燈之情形：

一、台電電桿有壓隔離開關、熔絲鍊、變壓器或其他開關者。

二、影響台電維修操作線路或複雜電桿者。

三、維修有安全顧慮者。

四、路燈設置過於密集者（與本辦法第四條牴觸者）。

五、路燈附掛於民宅牆壁上者。

已設置之路燈如有前項之情況，仍應視使用現況及財源狀況酌予逐年廢除、遷移。

第六條    舉凡因新建、改建房屋、風水民俗習慣或其他因素與既設路燈互有牴觸，申請拆、遷路燈者，須事先自行協調適當位置，並以申請書（附件一）詳填事由、位置概略圖、申請人姓名、地址及聯絡電話，經本所核定後，統一規劃辦理，其費用概由申請單位或個人負擔，並至本所繳交相關款項，其收費標準如下：

一、八十瓦附掛式路燈拆遷費新臺幣二千五百元。

二、二百瓦至四百瓦附掛式路燈拆遷費新臺幣五千五百元。

三、水泥自備桿路燈拆遷費新臺幣七千元。

四、鍍鋅鐵桿路燈拆遷費新臺幣一萬元。

五、路燈桿若立於私有地者，經地主提出申請(須檢附相關證明文件)，本所得免費辦理拆遷。

本所如有發現路燈設置位置確有危及住家出入交通及公共安全者，本所可依現況及實際需求予以逕行拆遷，不受前項之限制。

第七條    依市區道路管理條例第三條規定，路燈為道路之附屬工程，於道路開闢時，應依第四條裝設原則規定裝設路燈。

第八條    路燈之維護，應依下列原則為之：

一、由本所路燈管理員負責路燈之維護業務。本所得視業務需求，每年辦理委外維護路燈業務招標，由得標廠商負責路燈之維護業務。

二、各村路燈由各村辦公處協助本所管理及故障通報；本所隨時接受村民故障通報。通報時填具路燈故障通報單（附件二）送本所或逕向公所登記，本所彙整後派員辦理維修。

三、燈桿及燈具遇有損壞，應儘速整修，並注意其各部分之螺絲配件有無鬆動。

四、自備架空線路，應注意電線之安全及清除樹木障礙。

五、颱風季節應加強巡查維護。

六、非本所權責裝設之路燈（公路局、營建署及上級單位等）不適用本辦法。惟其依規定交由本所養護者，應於台電檢驗合格及送電後，檢附相關文件圖說辦理移交接管，經會勘核定後始納入養護。

第九條    禁止任何單位及個人從事下列行為，違者報請相關單位處理：

一、擅自拆除、遷移、改裝路燈。

二、擅自於路燈上懸掛各種標牌、廣告、宣傳品和栓繩掛物。

三、擅自於路燈上架設通信線（纜）、電力線纜或安裝其它設施。

四、隨意接用道路照明電源。

五、於路燈處傾倒含有腐蝕性之物質及垃圾。

六、於路燈周圍堆放雜物或阻礙照明。

七、於路燈附近挖坑取土。

八、損毀或偷盜路燈。

九、其它損壞路燈的行為。

第十條    建築廠商或相關私有單位自費裝設公共路燈捐贈給本所者，應提出該路燈裝設位置、數量（本所可依現況酌予增減路燈數量）、線路圖、燈具廠牌型號(其燈具及照明瓦數須與本所型式相符)、切結書及繳交台電公司相關線補費用，再函送本所同意後始完成捐贈等手續；惟前揭捐贈自費裝設公共路燈位置不可為封閉性之社區道路，須供公眾通行使用者。

第十一條    路燈附近的路樹距帶電體之距離不得小於一公尺，對不符要求之樹木，須由各路樹主管機關修剪或庭園樹木所有權人修剪；因自然災害等不可抗力致使路樹或私人所有庭園樹木危及路燈安全者，本所將逕行修剪，於事後知會路樹主管機關或庭園樹木所有權人。

第十二條    本辦法自發布日施行。